ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА  УРОКА

«Обработка застежки

на потайную тесьму - молнию»

# Мастер производственного обучения:

# Казиева Эльвира Гаджиевна

г. Дербент

2021г.

Тема:  Обработка   застежки  на  потайную  тесьму  –  молнию.

Цель:   Создание    стимулирующих    учебно  –  педагогических    условий,

направленных на:

- усвоение умений по обработке застежки на потайную тесьму – молнию;

- формирование профессиональной компетенции выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий;

- формирование общей компетенции организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- развитие речи, мышления, памяти, мелкой моторики, ориентации обучающихся в задании по инструкции мастера;

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, внимательность, заинтересованность в работе.

Методы ведения занятия:

- словесные – рассказ, беседа;

- наглядно – демонстрационные – демонстрация трудовых приемов, наглядных пособий;

- практические – самостоятельное выполнение обучающимися учебно – производственных работ.

Объекты работ:

- поясное изделие – юбка.

Оснащение учебно-производственной мастерской портных:

Оборудование:

- ноутбук,  презентация;

- промышленные  швейные  машины челночного стежка 1022 – кл., утюг,

- инновационные технологии  – лапка для пришивания застежки  –

молнии, односторонняя лапка.

Инструменты и приспособления:

- ножницы, иглы, наперсток, сантиметровая лента, булавки, мел.

Наглядные пособия:

- образцы с обработкой различных видов застежки на тесьму – молнию.

Тип урока:

- комбинированный.

Межпредметные связи:

- технология одежды,  конструирование,  материаловедение, оборудование.

Место проведения:

- учебно — производственная мастерская.

Ход урока:

- Организационная часть: (5 мин).

1. проверка явки обучающихся;

- готовность  к работе;

- осмотр внешнего вида;

- сообщение темы урока.

Мастер п/о: Здравствуйте, садитесь. Проверим наличие обучающихся и подготовку к уроку.

Староста группы дает информацию о количестве присутствующих  обучающихся на уроке.

Тема урока «Обработка застежки на потайную тесьму – молнию».

Откройте тетради и запишите число, тему урока.

2. Вводный инструктаж: (10 мин).

Проверка знаний обучающихся.

Мастер п/о:  Повторим тему прошлого урока.

- Назовите детали кроя юбки?

Ответ: Детали кроя юбки:  переднее  полотнище,  заднее полотнище, пояс.

- Расскажите о последовательности подготовки юбки к примерке.

Ответ:  Сметывают вытачки переднего и заднего полотнищ юбки,  сметывают детали юбки по  боковым   срезам,  сметывание среднего шва заднего полотнища юбки,  приметывают  кромку по линии талии,  заметывают нижний срез юбки.

- Расскажите об обработке юбки  после примерки?

Ответ:  Стачивают     вытачки,    боковые     швы,   средний    шов     заднего

полотнища  юбки, вытачки заутюживают  к центру,  разутюживают  боковые  швы,   обрабатывают   срезы   на  машине 51 А  кл.

- Назовите виды застежек, которые используются в боковых или средних швах поясного изделия.

Ответ: Используются  застежки на тесьму – молнию, крючки и петли, на пуговицы.

Мастер п/о: Сегодня в нашей работе мы применим инновационные технологии  –  это специальная  лапка для пришивания тесьмы  – молнии и  односторонняя лапка.

3. Изучение нового материала: (45 мин).

Мастер п/о: Потайная тесьма – молния может применяться при пошиве платья, брюк, шорт, блузок, корсетов.

Формирование основ деятельности практическим методом, методом демонстрации слайдов и наглядных пособий:

Показ и объяснение учебного материала:

- Наметить линию втачивания потайной тесьмы - молнии на изнаночной стороне изделия.   Припуски должны быть шириной 2.0 см. (слайд 2);

- Отвернуть    припуски   шва   на   изнаночную   сторону   и   слегка  приутюжить (слайд 3);

- Раскрыть потайную тесьму  - молнию, наложить ее лицевой стороной на припуски. Зубчики потайной молнии должны совпадать с линией сгиба (слайд 4);

- Вметать  потайную  тесьму - молнию,  совместив  верх  тесьмы  - молнии с верхом среза (слайд 5);

- Вметать  левую  и  правую  стороны  потайной  тесьмы  - молнии начиная  сверху (слайд 6);

- Для     притачивания    потайной    тесьмы - молнии    используется    специальная   лапка  (слайд 7);

- Отогнуть зубчики потайной  тесьмы - молнии,  чтобы было видно место прокладывания строчки. Выполнить строчку по левой половинке потайной тесьмы - молнии (слайд 8);

- Строчка  должна   заканчивается   на  контрольной  отметке,   на   потайной  тесьме - молнии (слайд 9);

- Аналогичным образом выполнить строчку по правой половинке потайной  тесьмы - молнии. Начинать обе строчки нужно сверху (слайд 10);

- Закрепить конец строчек двойным узелком (слайд 11);

- Потайную тесьму - молнию закрыть (слайд 12);

- Застрочить открытый шов (слайд 13);

- Сметать шов, совместив срезы, ниже молнии, отогнув конец потайной тесьмы - молнии (слайд 14);

- Поменять лапку.  Застрочить шов.  Строчка должна  перестрачивать строчку втачивания  молнии   и   располагаться  на  0.1 см  левее нее (слайд 15);

- Припуски разутюжить. Застежку приутюжить (слайд 16).

4.  Закрепление изученного материала (5 мин).

Мастер п/о:

- Скажите, как располагаются звенья тесьмы - молнии относительно боковой линии?

Ответ: Зубчики потайной тесьмы - молнии должны совпадать с линией сгиба бока.

- На каком расстоянии располагается начало тесьмы - молнии относительно линии талии?

Ответ: Начало тесьмы - молнии совмещают  с верхним срезом юбки.

- Как вметывают левую  и  правую  стороны  потайной  тесьмы - молнии?

Ответ: Вметывают  левую  и  правую  стороны  потайной  тесьмы - молнии,  начиная  сверху.

- Как закрепляется конец строчек?

Ответ: Конец строчек закрепляется двойным узелком.

Мастер п/о:  В процессе работы необходимо обратить внимание на типичные ошибки с целью их предупреждения:

- совмещение контрольных точек;

- совпадение зубчиков потайной тесьмы - молнии относительно  бокового шва;

- машинная  строчка  должна располагаться строго параллельно зубчикам  потайной  тесьмы – молнии.

Прежде  чем  приступить  к  обработке застежки на юбке на потайную  тесьму – молнию  вспомним правила ТБ:

- при работе с иглами и булавками:

Ответы: В начале и в конце урока подсчитать количество игл и булавок;

хранить  иголки и булавки в специальной коробке, подушечке;

запрещается брать иглу в рот, вкалывать ее в платье;

не пользоваться для шитья ржавой иголкой;

выкройки и ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

- при работе на швейной машине:

Ответы: Волосы прибрать, надеть фартук;

выпрямить спину и сесть прямо на всю поверхность стула;

не наклонятся близко к движущимся частям машины;

не держать пальцы рук около лапки во избежание прокола иглой;

перед стачиванием убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва изделия;

изделие должно располагаться от глаз на 30 - 40 см;

убрать предметы, не требующиеся при выполнении задания;

заправку ниток и смену иглы, производить при  выключенной машине.

- при работе с ножницами:

Ответы:  Хранить ножницы в определённом месте;

класть ножницы сомкнутыми остриями от себя;

передавать ножницы кольцами вперед;

не класть ножницы около вращающихся частей машины.

- при работе с утюгом:

Ответы:  Не оставлять включённый утюг без присмотра;

включать и выключать утюг сухими руками;

ставить утюг на подставку;

следить за нормальной работой утюга, обо всех неисправностях сообщать мастеру;

следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура;

отключать утюг только за вилку;

во время утюжки обязательно стоять на деревянной подставке.

Мастер п/о:  Скажите, какая  цель  нашего урока?

Ответы обучающихся.

Приступаем к обработке потайной тесьмы – молнии, пользуясь инструкционной картой.

Инструкционная карта.

Обработка потайной застежки – молнии.

| Название операции | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Разметка застежки. | Тесьма-молния должна быть длиннее на 2 см нестаченного участка шва юбки. Совместив сгибы припусков нестаченного участка на юбке, ставят контрольные знаки (перпендикулярные линии заутюженных краев) во избежании смещения деталей относительно друг друга в процессе притачивания потайной тесьмы - молнии. |  |
| Притачивание одной из сторон застежки-молнии. | На лицевую сторону припуска на шов укладывают тесьму -молнию лицевой стороной вниз и, отогнув звенья, притачивают тесьму-молнию по всей длине, прокладывая строчку как можно ближе к звеньям (строчка 1). Необходимо следить за тем, чтобы строчка притачивания не мешала движению замка застежки. Рекомендуется использовать специальную лапку. |  |
| Притачивание второй стороны застежки-молнии. | Закрывают застежку и фиксируют ее на свободном припуске шва булавкой около верхнего среза юбки, совмещая при этом контрольные знаки. Открыв тесьму-молнию на всю длину, притачивают ее вторую сторону к юбке, располагая строчку максимально близко к звеньям (строчка 2), не доходя до знака, определяющего длину застежки на юбке, на 1.5 см. Через полученное отверстие вытягивают замок застежки-молнии и закрывают ее. |  |
| Настрачивание боковых сторон ленты застежки-молнии. | Настрачивают боковые стороны ленты тесьмы - молнии на припуски шва юбки, располагая строчки на расстоянии 0.1-0.2 см от них (строчки 3 и 4). Нестаченный участок можно закрепить ручными стачными стежками со стороны припуска юбки. Узел приутюживают. |  |

- Самостоятельная работа обучающихся: (4 часа 30 мин).

Текущее инструктирование мастера и самостоятельное выполнение обучающимися учебно - производственной работы.

Обходы с целью проверки:

- все ли обучающиеся своевременно приступили к работе;

- правильности организации рабочих мест;

- правильности выполнения трудовых приемов;

- соблюдения технических условий;

- соблюдения правил безопасности труда;

- качества выполняемой работы на определенном этапе

(межоперационные контроль);

- выполнения самоконтроля обучающимися;

- проверки и оценки выполненных заданий.

- Заключительный инструктаж (20 мин).

Мастер п/о:  Цель которую мы поставили достигнута.

Чему же мы сегодня научились?

Ответы обучающихся.

Что показалось трудным?

Ответы обучающихся.

А теперь разделимся на пары и проведем взаимоконтроль своих работ.

Обучающиеся проверяют работы. Разбирают ошибки,  допущенные  при обработке потайной тесьмы – молнии.  Ставят оценки.

Оценки за урок.

Выставление оценок.

Тема следующего урока: «Обработка верхнего среза юбки».

- Домашнее задание (3 мин).

Мастер п/о:  К  следующему  уроку  принести:   юбку,   пояс,  клеевую ткань, швейные  принадлежности.

- Уборка рабочих мест  (2 мин).

Мастер п/о:  Наш урок закончен. Спасибо. До свидание.